IESNA:LM-63-2001
[TEST] 
[TESTLAB] WAC LIGHTING PHOTOMETRIC LAB
[TESTDATE] 2011-11-10
[ISSUEDATE] 18-FEB-2001
[NEARFIELD] 
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE
[MANUFAC] WAC LIGHTING
[LUMCAT] SBH-314 24V
[LUMINAIRE] LEDÃÔÄã¹ìµÀµÆ 
[LAMPCAT] LED
[LAMP] LED
[BALLAST] EN-2460D-C-P
[BALLASTCAT] EN-2460D-C-P
TILT=NONE
4 100.0 1.000 19 13 1 2 0.000 0.000 0.000
1.000 1 1.7
0.0    5.0    10.0   15.0   20.0   25.0   30.0   35.0   40.0   45.0   
 50.0   55.0   60.0   65.0   70.0   75.0   80.0   85.0   90.0   
0.0    30.0   60.0   90.0   120.0  150.0  180.0  210.0  240.0  270.0  
 300.0  330.0  360.0  
22.4     22.4     23.1     23.6     22.8     20.7     18.1     16.0     14.1     12.2     
 9.4      6.5      4.4      2.9      1.8      1.0      0.6      0.4      0.3      
22.4     22.5     23.2     23.4     22.5     20.4     17.7     15.4     13.3     11.5     
 8.9      6.3      4.2      2.7      1.7      1.0      0.6      0.4      0.3      
22.4     22.2     22.2     22.3     22.3     22.1     21.1     18.9     16.0     13.2     
 10.2     7.9      6.2      4.3      2.8      1.6      0.9      0.5      0.3      
22.4     22.4     22.0     21.4     20.8     19.9     18.9     17.7     16.2     14.3     
 11.6     8.7      5.5      3.0      1.5      0.6      0.0      0.0      0.0      
22.4     23.0     23.3     23.3     22.9     21.8     20.1     18.1     15.8     13.9     
 11.4     9.0      6.8      4.6      2.8      1.6      0.8      0.4      0.2      
22.4     23.7     23.9     22.8     21.3     19.3     17.8     16.2     14.1     11.3     
 8.3      5.7      3.9      2.5      1.5      0.9      0.6      0.3      0.2      
22.4     23.6     24.0     23.0     21.3     19.6     18.1     16.6     14.5     11.3     
 8.3      5.9      4.1      2.6      1.7      1.1      0.6      0.3      0.1      
22.4     23.6     23.8     22.5     20.7     19.0     17.5     15.9     13.7     10.8     
 7.8      5.3      3.7      2.3      1.4      0.9      0.5      0.3      0.2      
22.4     23.0     23.3     23.2     22.6     21.1     19.3     17.1     15.1     13.2     
 10.8     8.6      6.2      4.0      2.5      1.4      0.8      0.5      0.2      
22.4     22.3     21.9     21.4     20.6     19.7     18.6     17.3     15.6     13.5     
 10.8     8.1      5.2      3.0      1.4      0.5      0.0      0.0      0.0      
22.4     22.2     22.0     21.9     21.8     21.5     20.6     18.7     15.9     12.8     
 10.0     7.4      5.6      4.0      2.6      1.4      0.8      0.4      0.2      
22.4     22.4     23.0     23.3     22.4     20.5     17.7     15.2     13.1     11.3     
 8.9      6.3      4.2      2.7      1.7      1.1      0.6      0.5      0.3      
22.4     22.4     23.1     23.6     22.8     20.7     18.1     16.0     14.1     12.2     
 9.4      6.5      4.4      2.9      1.8      1.0      0.6      0.4      0.3